#### OUVRAGES COURANTS

| OBJECTIFS | NATURE DES INVESTIGATIONS | PROFONDEURS | MAILLES |
| --- | --- | --- | --- |
| Détermination des conditions hydrogéologiques du site | Enquête bibliographique (géologie et hydrogéologie) et de terrain (inventaire et observations des sources et des puits). Sondages géotechniques classiques carottés (éventuellement E.I.) et destructifs avec enregistrements de paramètres. Piézomètres avec suivi échelonné dans le temps : piézomètres ouverts si nappe phréatique en terrain granulaire et capteurs de pression interstitielle en terrains peu perméables. | - Sondages profonds pour rechercher les limites du (ou des) aquifères et sondages courts limités à 5 mètres dans l'aquifère. Descendus au substratum ou arrêtés à 5 mètres au dessous du point le plus bas de l'ouvrage, si le point est dans la nappe. | - 2. - deux sondages profonds - 1 E.I. par couche différente - fonction de l'importance de l'ouvrage 3. - 1 piézomètre au minimum - si recherche gradient 5 piézomètres (3+2) sur deux alignements perpendiculaires |
| Détermination des caractéristiques hydrologiques de l'aquifère | 4. Essais LEFRANC Essai de pompage | Sur toute la hauteur des forages Puits si possible parfait ou descendu de 8 mètres au dessous du point le plus bas de l'ouvrage situé dans la nappe. | 4. - tous les deux mètres sur deux ou trois forages (piézomètres) - piézomètres satellites conformes à la norme NFP 94-130 |
| Détermination des caractéristiques nécessaires pour l'étude des risques collatéraux (tassements, agressivité des eaux …) | Essais géotechniques en laboratoire pour problèmes spécifiques Analyse chimique de l'eau en laboratoire | - - | 2 échantillons traités par couche 2 échantillons |

GRANDS OUVRAGES

| OBJECTIFS | NATURE DES INVESTIGATIONS | PROFONDEURS | MAILLES |
| --- | --- | --- | --- |
| Détermination des conditions hydrogéologiques de la nappe Recherche de direction d'écoulement et de gradient | Enquête bibliographique (géologie et hydrogéologie) et enquête de terrain (inventaire et observations des sources et des puits). Sondages géotechniques classiques carottés avec E.I et destructifs avec enregistrement de paramètres. Piézomètres avec suivi saisonnier : ouverts en terrain granulaire et capteurs de pression interstitielle en terrain peu perméable. Essais de traçage Piézomètres | - Sondages profonds pour rechercher les limites des aquifères et sondages plus courts limités à 10 mètres dans l'aquifère. Descendus au substratum ou arrêtés à 10 mètres au dessous du point bas de l'ouvrage, si ce point est dans la nappe. à voir cas par cas à voir cas par cas | - 2.- au moins trois forages profonds avec deux E.I. par couche différente - nombre de forages courts en fonction des dimensions de l'ouvrage 3. au moins trois piézomètres mais nombre en fonction des dimensions de l'ouvrage. 4. à voir cas par cas 3+2 piézomètres |
| Détermination des caractéristiques hydrologiques de l'aquifère | Essais LEFRANC Essai de pompage Essais au micro-moulinet dans les piézomètres satellites des puits | Sur toute la hauteur immergée des forages Puits si possible parfait ou descendu à 10 mètres au dessous du point le plus bas de l'ouvrage si ce point est dans la nappe. | 5. tous les deux mètres dans tous les forages prévus à cet effet en fonction des dimensions de l'ouvrage 6.- prévoir au moins 7 piézomètres satellites (4+3) sur deux directions radiales orthogonales - durée de l'essai éventuellement plus longue que celle de la norme |
| Détermination des caractéristiques nécessaires pour l'étude des risques collatéraux (tassements, agressivité des eaux …) | Essais géotechniques en laboratoire pour problèmes spécifiques (tassements) Analyse chimique des eaux | - - | 3 échantillons traités par couche 2 échantillons |

#### CADRE GENERAL D'UNE ETUDE HYDROGEOLOGIQUE

| OBJECTIFS | NATURE | MOYENS |
| --- | --- | --- |
| Détermination des conditions hydrogéologiques du site Caractéristiques hydrogéologiques générales de la nappe | - aspect géologique et hydrogéologique général du site : stratigraphie, structure, existence d'une nappe et premiers renseignements sur son alimentation et son gradient | Enquête bibliographie et consultation d'archives Enquête de terrain (inventaire et observations des sources et des puits |
| 2. Caractéristiques hydrogéologiques spécifiques de la nappe | Reconnaissance spécifique et précise de : la stratification du site, le (ou les) niveau de la (ou des) nappe, la (ou les) charge hydraulique le (ou les) gradient la composition de l'eau | sondages carottés (avec éventuellement E.I.*, si terrains compressibles), complétés pour sondages D.E.P.** piézomètres avec suivi saisonnier et, si les terrains le permettent, piézocône piézomètres ouverts ou C.P.I.*** avec suivi saisonnier traceurs de préférence, sinon piézomètres et piézocône prélèvement d'échantillons et analyses chimiques |
| 3. Caractéristiques spécifiques de l'aquifère | identification des matériaux constitutifs de l'aquifère et/ou des terrains qui le limitent Détermination des : coefficient de perméabilité k transmissivité T coefficient d'emmagasinement S | essais de laboratoire granulométrie ou limites, + essais géotechniques adaptés au problème essais LEFRANC essais de pompage avec éventuellement micro-moulinet dans les piézomètres |

* E.I. : Echantillons Intacts		** D.E.P. : Destructifs avec enregistrement de paramètres

***C.P.I. : Capteurs de pression interstitielle